KOSZTORYS OFERTOWY

NA  ROZBUDOWE SZKOLY PODSTAWOWEJ

w Sławie ul. Ogrodowa 1

| Lp | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARTER BUDYNKU FUNDAMENTY ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1. | Rozebranie i wykonanie ponowne ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3.0m i wysokości 5m, złożenie w miejsce wskazane przez inwestora do ponownego montażu po zakończeniu inwestycji | m | 39.0 |  |  |
| 2. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.053 |  |  |
| 3. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25m3 na odkład w gruncie kat.III pod ławy i stopy fundamentowe | m3 | 31.00 |  |  |
| 4. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60m3 na odkład pod ławy i stopy fundamentowe | m3 | 153.16 |  |  |
| 5. | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie gr. 10cm | m2 | 153.16 |  |  |
|  | ROBOTY BETONOWE |  |  |  |  |
| 6. | Podbudowa betonowa bez dylatacji gr 10cm, beton B-10 | m2 | 70.36 |  |  |
| 7. | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty żebrowane | t | 0.676 |  |  |
| 8. | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.222 |  |  |
| 9 | Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości 0.8m W deskowaniu U- Form, transport betonu pompą Beton B-25 | m3 | 28.984 |  |  |
|  | IZOLACJE FUNDAMENTÓW |  |  |  |  |
| 10 | Izolacja przeciwwilgociowa powłoka bitumiczna pozioma na zimno z roztworu asfaltowego 2-warstwy | m2 | 70.96 |  |  |
| 11 | Izolacja przeciwwilgociowa powłoka bitumiczna pionowa na zimno z roztworu asfaltowego 2-warst | m2 | 75.16 |  |  |
| 12 | Izolacja przeciwwilgociowa 2-warstwy papy na lepiku | m2 | 41.755 |  |  |
|  | ŚCIANY FUNDAMENTOWE |  |  |  |  |
| 13 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych | m3 | 14.30 |  |  |
| 14 | Izolacja przeciwwilgociowa powłoka bitumiczna pionowa na zimno z roztworu asfaltowego 2-warstwy | m2 | 77.63 |  |  |
| 15 | Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr 6cm 1xwarstwa siatki na powierzchni oraz wykonanie tynku żywicznego typu Diacolor lub równoważnego | m2 | 39.77 |  |  |
| 16 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu do 20m w gruncie kat.I-III, ław ścian fundamentowych wraz z zgęszczeniem | m3 | 49.22 |  |  |
| 17 | Podbudowa betonowa z dylatacją 10cm, Beton B-10 | m2 | 246.12 |  |  |
|  | ROBORY MUROWE PARTERU |  |  |  |  |
| 18 | Izolacja przeciwwilgociowa 2-warstwy papy na lepiku ław fundamentowych betonowych | m2 | 34.855 |  |  |
| 19 | Ściany budynku z bloczków z betonu komórkowego gr 24cm | m2 | 187.31 |  |  |
| 20 | Położenie nadproży prefabrykowanych L-19N o długości l-240cm długości l-180cm długości l- 120cm | szt szt szt | 2.0 18.0 4.0 |  |  |
| 21 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty żebrowane dla wieńca podstropowego ze stali Ø 12mm | t | 0.436 |  |  |
| 22 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.170 |  |  |
| 23 | Wieniec podstropowy w deskowaniu PERI, transport betonu pompą, beton B-25, stal o Ø12mm z zastosowaniem wkładek dystansowych | m3 | 4.679 |  |  |
|  | STROPY |  |  |  |  |
| 24 | Prefabrykowane płyty stropowe o konstrukcji sprężonej typu SP 25/4 R60 dla budownictwa szkolnego o - wymiarach 620x119cm - wymiarach 620x89cm - wymiarach 786x119cm - wymiarach 612x119cm | Szt Szt Szt szt | 11.0 1.0 10.0 10.0 |  |  |
| 25 | Słupy żelbetowe wolnostojące 40x50cm, w deskowaniu U-Form , Beton B-25 podany pompą do betonu | m3 | 1.80 |  |  |
| 26 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych słupy – pręty żebrowane ze stali Ø 18mm | t | 0.210 |  |  |
| 27 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.017 |  |  |
| 28 | Podciąg 40x50cm w deskowaniu U-Form, transport betonu pompą, beton B-25 | m3 | 2.448 |  |  |
| 29 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych podciągu – pręty żebrowane ze stali Ø 16mm | t | 0.181 |  |  |
| 30 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.034 |  |  |
| 31 | Żebro żelbetowe 30x24cm w deskowaniu U-Form, beton pompą do betonu, Beton B-25 | m3 | 0.850 |  |  |
| 32 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żebra – pręty żebrowane ze stali Ø 14mm | t | 0.102 |  |  |
| 33 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.013 |  |  |
| 34 | Wieniec stropowy w deskowaniu PERI, transport betonu pompą, beton B-25, stal o Ø12mm z zastosowaniem wkładek dystansowych | m3 | 6.00 |  |  |
| 35 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji wieńca – pręty żebrowane ze stali Ø 12mm | t | 0.515 |  |  |
| 36 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.085 |  |  |
| 37 | Wentylacyjne kanały z prefabrykatów – pustaki betonowe | m | 24.0 |  |  |
|  | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |
| 38 | Montaż okien rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych z PCV białe. Wymiary okien 140x230cm z nawiewem okiennym | Szt | 8.0 |  |  |
| 39 | Otwór okienny wykonany z kształtek szklanych- luksferów 140x230 | m2 | 3.22 |  |  |
| 40 | Osadzenie parapetów okiennych o l-140cm z PCV | Szt. | 9.0 |  |  |
| 41 | Osadzenie parapetów okiennych zewnątrz budynku z blachy ocynkowanej gr 55mm o szerokości 35cm l-140cm | szt | 9.0 |  |  |
| 42 | Rolety okienne 140x230cm | szt | 8.0 |  |  |
| 43 | Nawietrzaki podokienne NP.-2 typu Darco | szt | 9.0 |  |  |
|  | TYNKI WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 44 | Tynk wewnętrzny zwykły kat. III, wykonany mechanicznie na stropach | m2 | 246.30 |  |  |
| 45 | Tynk wewnętrzny zwykły kat. III, wykonany mechanicznie na ścianach | m2 | 263.64 |  |  |
| 46 | Gładzie –tynki jednowarstwowe gr.3mm z gipsu szpachlowego ścianach | m2 | 263.64 |  |  |
| 47 | Gładzie –tynki jednowarstwowe gr.3mm z gipsu szpachlowego sufitach | m2 | 246.30 |  |  |
|  | ROBOTY MALARSKIE |  |  |  |  |
| 48 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 510.00 |  |  |
| 49 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania | m2 | 346.84 |  |  |
| 50 | Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 163.16 |  |  |
|  | POSADZKI |  |  |  |  |
| 51 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej poziome | m2 | 246.36 |  |  |
| 52 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.12cm | m2 | 246.36 |  |  |
| 53 | Posadzki cementowe gr. 6cm wraz z dopłatą za siatkę stalową zbrojeniową | m2 | 246.36 |  |  |
| 54 | Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm antypoślizgowych, z dużą odpornością na ścieranie | m2 | 246.36 |  |  |
| 55 | Cokolik z płytek ceramicznych o wysokości 10cm | m | 113.0 |  |  |
| 56 | Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych wraz z wentylatorem typu Sileni 300 Plus | Szt. | 3.0 |  |  |
|  | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 57 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jedno skrzydłowe 90x200cm Typu Porta z ościeżnicą regulowaną z zamkiem patentowym, szyldami i klamkami. Wymogi p.poż EI-30 | szt | 4.0 |  |  |
| 58 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych 1.95x200cm | szt | 1.0 |  |  |
|  | POŁĄCZENIE DWÓCH BUDYNKÓW |  |  |  |  |
| 59 | Rozebranie ściany z cegły gr 40cm 150x23ocm | m3 | 1.38 |  |  |
| 60 | Nadproża prefabrykowane L-19N l=240cm | szt | 2.0 |  |  |
| 61 | Zawór hydrantowy o Ø50mm montowany na ścianie wraz z osprzętem. Wykonanie kompleks. na parterze i piętrze. Hydranty wewnętrzne z szafkami nad tynkowymi o ciśnieniu 0.8-1.2MPa, kompletne wyposażenie: o średnicy52mm z przełącznikiem na 25mm, wąż o śr.25, l=30m, zawór hydrantowy o ś®.25mm , gaśnice, certyfikat | szt | 2.0 |  |  |
|  | PIĘTRO BUDYNKU ROBOTY MUROWE PIĘTRA |  |  |  |  |
| 62 | Ściany budynku z betonu komórkowego gr. 24cm | m2 | 234.78 |  |  |
| 63 | Osadzenie nadproży prefabrykowanych L-19N - długości l=120cm - długości l=180cm - długości l=240cm | Szt Szt szt | 6.0 20.0 3.0 |  |  |
| 64 | Rozebranie ściany z cegły gr. 40cm 150x23ocm | m3 | 1.38 |  |  |
| 65 | Nadproże prefabrykowane L=19N o długości 180cm | szt | 3.0 |  |  |
| 66 | Wykonanie 2-kominów wentylacyjnych z elementów prefabrykowanych 4-otworowych | m | 27.20 |  |  |
|  | STROP PIĘTRA |  |  |  |  |
| 67 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty żebrowane dla wieńca podstropowego ze stali Ø 12mm | t | 0.530 |  |  |
| 68 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.085 |  |  |
| 69 | Wieniec podstropowy w deskowaniu PERI, transport betonu pompą, beton B-25, stal o Ø12mm z zastosowaniem wkładek dystansowych | m3 | 6.0 |  |  |
| 70 | Prefabrykowane płyty stropowe o konstrukcji sprężonej typu SP 25/4 R60 dla budownictwa szkolnego o - wymiarach 620x119cm - wymiarach 620x89cm - wymiarach 794x119cm | Szt Szt Szt | 21.0 1.0 10.0 |  |  |
| 71 | Wieniec stropowy w deskowaniu PERI, transport betonu pompą, beton B-25, stal o Ø12mm z zastosowaniem wkładek dystansowych | m3 | 6.00 |  |  |
| 72 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji wieńca – pręty żebrowane ze stali Ø 12mm | t | 0.530 |  |  |
| 73 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.085 |  |  |
| 74 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji trzpienie – pręty żebrowane ze stali Ø 12mm | t | 0.049 |  |  |
|  | STOLARKA OKIENNA |  |  |  |  |
| 75 | Montaż okien rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych z PCV białe. Wymiary okien 140x230cm z nawiewem okiennym | Szt | 11.0 |  |  |
| 76 | Osadzenie parapetów okiennych o l-140cm z PCV | Szt. | 11.0 |  |  |
| 77 | Rolety okienne 140x230cm | szt | 11.0 |  |  |
| 78 | Nawietrzaki podokienne NP.-2 typu Darco | szt | 11.0 |  |  |
| 79 | Osadzenie parapetów okiennych zewnątrz budynku z blachy ocynkowanej gr 55mm o szerokości 35cm l-140cm | szt | 11.0 |  |  |
| 80 | Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych wraz z wentylatorem typu Silent 300 Plus | szt | 3.0 |  |  |
|  | TYNKI WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |
| 81 | Tynk wewnętrzny zwykły kat. III, wykonany mechanicznie na stropach | m2 | 244.80 |  |  |
| 82 | Tynk wewnętrzny zwykły kat. III, wykonany mechanicznie na ścianach | m2 | 425.18 |  |  |
| 83 | Gładzie –tynki jednowarstwowe gr.3mm z gipsu szpachlowego ścianach | m2 | 425.18 |  |  |
| 84 | Gładzie –tynki jednowarstwowe gr.3mm z gipsu szpachlowego sufitach | m2 | 244.80 |  |  |
|  | POSADZKI |  |  |  |  |
| 85 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej poziome | m2 | 244.80 |  |  |
| 86 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.12cm | m2 | 244.80 |  |  |
| 87 | Posadzki cementowe gr. 6cm wraz z dopłatą za siatkę stalową zbrojeniową | m2 | 244.80 |  |  |
| 88 | Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm antypoślizgowych, z dużą odpornością na ścieranie | m2 | 244.80 |  |  |
| 89 | Cokolik z płytek ceramicznych o wysokości 10cm | m | 137.53 |  |  |
|  | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  |  |
| 90 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jedno skrzydłowe 90x200cm Typu Porta z ościeżnicą regulowaną z zamkiem patentowym, szyldami i klamkami . Wymogi p.poż. EI-30 szt.4 i EI-60 szt.2 | szt | 6.0 |  |  |
|  | ROBOTY MALARSKIE |  |  |  |  |
| 91 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów | m2 | 669.98 |  |  |
| 92 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi bez gruntowania | m2 | 669.98 |  |  |
| 93 | Lamperia natryskowa typu Diacolor do wysokości 160cm na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 233.74 |  |  |
|  | SCHODY 150x30x13.5cm |  |  |  |  |
| 94 | Schody żelbetowe – stopnie betonowe beton B-25 wewnętrzne na gotowym podłożu z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.61 |  |  |
| 95 | Okładzina schodów z płytek antypoślizgowych 30x30cm | m2 | 2.025 |  |  |
|  | DACH BUDYNKU ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE DO WYKONANIA MONTAŻU KONSTRUKCJI |  |  |  |  |
| 96 | Wieniec stropowy w deskowaniu PERI, transport betonu pompą, beton B-25, stal o Ø12mm z zastosowaniem wkładek dystansowych | m3 | 3.25 |  |  |
| 97 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji wieńca – pręty żebrowane ze stali Ø 12mm | t | 0.303 |  |  |
| 98 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych – pręty gładkie | t | 0.066 |  |  |
| 99 | Osadzenie marek stalowych z blachy stalowej gr 10mm o wymiarach 24x24cm do montażu dźwigarów | szt | 34.0 |  |  |
| 100 | Ściana budynku z betonu komórkowego gr 24cm | m2 | 58.80 |  |  |
| 101 | Wykonani włazu dachowego90x90cm wraz z składaną drabiną aluminiową | szt | 1.0 |  |  |
| 102 | Osadzenie Klamry włazowej typowej | szt | 3.0 |  |  |
|  | IZOLACJA DACHU |  |  |  |  |
| 103 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej poziome | m2 | 254.99 |  |  |
| 104 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm | m2 | 254.99 |  |  |
|  | KONSTRUKCJA DACHU |  |  |  |  |
| 105 | Wykonanie kominów wolnostojących licowane 4-otworowych , cegła kl.20, spoina barwiona, wloty zabezpieczone siatka | m3 | 1.93 |  |  |
| 106 | Więźba dachowa o układzie wiązarów dachowych z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu blacho- dachówką szt.17 wg. rysunku technicznego, wykonanie musi być przez firmę wyspecjalizowaną w technologii wiązarów dachowych | szt | 17.0 |  |  |
| 107 | Łacenie dachu o rozstawie co 30cm, łata 5x6cm | m2 | 295.33 |  |  |
| 108 | Blachodachówka z blachy powlekanej | m2 | 295.33 |  |  |
| 109 | Elementy wykończeniowe z blachy powlekanej, obróbki o szerokości ponad 25cm: pas nadrynnowy, murek ogniowy, kominy itp | m2 | 44.62 |  |  |
| 110 | Położenie foli paroprzepuszczalnej zbrojonej | m2 | 295.33 |  |  |
| 111 | Blachowachówka – elementy wykończeniowe – gąsiory | m | 18.96 |  |  |
| 112 | Akcesoria do pokryć dachowych- płotek przeciw sniegowy | m | 36.46 |  |  |
| 113 | Akcesoria do pokryć dachowych- stopnie kominiarskie | szt | 20.0 |  |  |
|  | RYNNY I RURY SPUSTOWE |  |  |  |  |
| 114 | Rynny dachowe półokrągłe o Ø15cm z blachy ocynkowanej gr. 55m | m | 36.46 |  |  |
| 115 | Rury spustowe okrągłe o Ø12cm z blachy ocynkowanej gr. 55mm | m | 27.40 |  |  |
|  | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  |
| 116 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowych na budynku – pręt Ø do 8mm | m | 111.0 |  |  |
| 117 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowych na budynku– bednarka do 120 mm2 | m | 67.40 |  |  |
| 118 | Montaż osłon o długości do 2m przewodów uziemiających na betonie i złączy kontrolnych | szt | 4.0 |  |  |
| 119 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie bednarki 30x4mm | szt | 4.0 |  |  |
| 120 | Badanie i pomiary instalacji uziemiające | szt | 1.0 |  |  |
| 121 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej | szt | 1.0 |  |  |
| 122 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Pom. | 1.0 |  |  |
|  | ELEWACJA BUDYNKU |  |  |  |  |
| 123 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr 12cm w systemie Stopter | m2 | 452.76 |  |  |
| 124 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi ościeży w systemie Stopter | m2 | 15.12 |  |  |
| 125 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowy- mi- w systemie Stoper przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt | 452.76 |  |  |
| 126 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowy- mi- w systemie Stoper – przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 452.76 |  |  |
| 127 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi ościeży w systemie Stoper- przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 15.12 |  |  |
| 128 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi ościeży w systemie Stoper- ochrona narożników kątownikiem metalowym | m | 156.00 |  |  |
| 129 | Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi ościeży w systemie Stoper- zamocowanie listwy cokołowej | m | 52.62 |  |  |
| 130 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Ceremit 20 gr 2mm wykonanie ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 452.76 |  |  |
| 131 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego Atlas- warstwa wierzchnia – kolor do uzgodnienia z inwestorem | m2 | 452.76 |  |  |
| 132 | Warstwa elewacyjna cokołu budynku w technologii Diacolor- kolor do uzgodnienia z inwestorem | m2 | 20.20 |  |  |
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 133 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat I-IV głębokości 20cm | m2 | 100.0 |  |  |
| 134 | Rozebranie chodników z kostki brukowej | m2 | 100.0 |  |  |
| 135 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr 10cm | m2 | 100.0 |  |  |
| 136 | Podbudowa z kruszywa naturalnego po zagęszczeniu gr 8cm | m2 | 100.0 |  |  |
| 137 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej, materiał z odzysku po rozbiórce (chodnik, opaska) | m2 | 100.0 |  |  |
| 138 | Wywiezienie gruzu budowlanego do 30km wraz z utylizacją samochodami samowyładowczymi | m3 | 12.0 |  |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 139 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny – wykonanie ślepych otworów | szt | 49.0 |  |  |
| 140 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Ø do 60mm | szt | 37.0 |  |  |
| 141 | Łączniki świecznikowe p/t instalacyjne | szt | 37.0 |  |  |
| 142 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym p/t 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążeniu 10A i przekroju żyły do 2.5mm2 | szt | 26,0 |  |  |
| 143 | Tablicze rozdzielcze R-1 i R-2 wraz z zamontowaniem ochrony przepięciowej instalacji elektrycznej, ogranicznik przepięciowy typu CBC-V25-B+C/4 wg projektu | szt | 2.0 |  |  |
| 144 | Montaż przewodów YDYżo o przekroju żyły 3x1.5mm2, układany w tynku pod oświetlenie | m | 670.0 |  |  |
| 145 | Montaż przewodów YDYżo o przekroju żyły 3x2.5mm2, układany w tynku pod gniazda | m | 406.0 |  |  |
| 146 | Montaż przewodów YDYżo o przekroju żyły 5x6mm2, układany w tynku przewód zasilający | m | 15.0 |  |  |
| 147 | Oprawy oświetleniowe typu Raster 2x40W z modułem 2-h zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowo prądowym typu S-301-B-10A i S-301-B-16A | kpl | 77.0 |  |  |
| 148 | Instalacja neutralnego przeciwporażeniowego w systemie TN-S, wraz z wykonaniem szybkiego, samoczynnego wyłącznika różnicowoprądowego | m | 1076.0 |  |  |
| 149 | Wykonanie dodatkowego przewodu do wykonania awaryjnego oświetlenia w wydzielonych oprawach oświetleniowych , zastosować wewnętrzną baterie typu CdNi | m | 670.0 |  |  |
|  | INSTALACJA SANITARNA |  |  |  |  |
| 150 | Rurociąg kanalizacyjny z PCV o Ø 110mm o połączeni wciskowym wraz z połączeniem do instalacji istniejącej | m | 40.0 |  |  |
| 151 | Rurociąg kanalizacyjny PCV o Ø 75mm o połączeniach wciskowych | m | 20.50 |  |  |
| 152 | Rurociąg kanalizacyjny PCV o Ø 50mm o połączeniach wciskowych | m | 18.0 |  |  |
| 153 | Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem | szt | 4.0 |  |  |
| 154 | Postument porcelanowy do umywalek | szt | 4.0 |  |  |
| 155 | Baterie umywalkowe o Ø15mm | szt | 4.0 |  |  |
| 156 | Studzienka kanalizacyjna w systemie Wawin o Ø425mm zamknięcie pokrywą metalową | szt | 1.0 |  |  |
| 157 | Wywietrzak dachowy | szt | 3.0 |  |  |
| 158 | Zawory odpowietrzające | szt | 2.0 |  |  |
| 159 | Próba szczelności w sieci w wodociągowej | prób | 2.0 |  |  |
|  | INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY |  |  |  |  |
| 160 | Przebicie otworu do istniejącego przyłącza wody zimnej i ciepłej | m2 | 1.0 |  |  |
| 161 | Rurociąg z tworzywa sztucznego (PP,PE,PB) o Ø25mm o połączeniu zgrzewanym dla zimnej wody | m | 44.0 |  |  |
| 162 | Rurociąg z tworzywa sztucznego (PP,PE,PB) o Ø25mm o połączeniu zgrzewanym dla ciepłej wody | m | 44.0 |  |  |
| 163 | Rurociąg z tworzywa sztucznego (PP,PE,PB) o Ø16mm o połączeniu zgrzewanym dla cyrkulacji wody | m | 44.0 |  |  |
| 164 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie typu Thermoflex FRZ-Z gr.9mm | m | 132.0 |  |  |
| 165 | Zawory kulowe przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur o Ø 25mm | szt | 8.0 |  |  |
| 166 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych | szt | 16.0 |  |  |
| 167 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur tworzywa sztucznego próba zasadnicza | prób | 3.0 |  |  |
|  | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |
| 168 | Przebicie otworu do istniejącej instalacji c.o. | m2 | 1.0 |  |  |
| 169 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typu Purmo o wymiarach 600x1600mm | szt | 3.0 |  |  |
| 170 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typu Purmo o wymiarach 600x1200mm | szt | 9.0 |  |  |
| 171 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typu Purmo o wymiarach 600x1000mm | szt | 9.0 |  |  |
| 172 | Zawory grzejnikowe o Ø 25mm | szt | 21.0 |  |  |
| 173 | Zawory odpowietrzające automatyczne | szt | 21.0 |  |  |
| 174 | Rurociągi w instalacji c.o. z tworzywa sztucznego o Ø 25mm o połączeniu zgrzewanym | m | 246.0 |  |  |
| 175 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych | szt | 42.0 |  |  |
| 176 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie typu Thermoflex FRZ-Z gr.9mm | m | 246.0 |  |  |
| 177 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur tworzywa sztucznego próba zasadnicza | prób | 2.0 |  |  |
| 178 | Próba z dokonaniem regulacji instalacji c.o. na gorąco | prób | 2.0 |  |  |
|  | INSTALACJA GAZOWA - PRZEŁOŻENIE |  |  |  |  |
| 179 | Montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE 80 SDR 11) o średnicy 25mm | m | 62.0 |  |  |
| 180 | Łączenie rur z polietylenowych metodą zgrzewania | poł | 2.0 |  |  |
| 181 | Zasuwy odcinające | szt | 1.0 |  |  |
| 182 | Próba szczelności i wytrzymałości przewodów gazowych | Kpl. | 2.0 |  |  |
| 183 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem grunti | m3 | 74.40 |  |  |
|  | WARTOŚĆ |  |  |  |  |
|  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |